电源防雷器-末级防护

NPS01-Z8EX

用途：

○产品用于精密电子设备如计算机、服务器等电源前端的最终防护

特点：

○专为化工使用环境设计

○选用优质压敏电阻、气体放电管，高可靠质量保证

○采用温控断路技术，无弧光发生，避免火灾发生，有工作故障指示

○安装方便，维护简单

○标准19英寸机架式设计，8位输出

技术参数：

| 防雷参数 | NPS01-Z8EX |
| --- | --- |
| SPD类型 | 串联式 |
| SPD类别 | 复合型 |
| 最大持续运行电压Uc | 320V AC |
| 最大通流容量Imax(8/20µs) | 10kA |
| 标称通流容量In(8/20µs) | 5kA |
| 限制电压Up(60kA) | ≤1.0kV |
| 响应时间tA | ≤25ns |
| 额定功率 | 3000W |
| 损坏指示 | 有 |
| 插座接口 | 国标10A万用 |
| 工作温度 | -40℃~+80℃ |
| 安装方式 | 19英寸机架式 |