# NPX01-KH12/3/T2

技术参数：

| 防雷参数 | NPX01-KH12/3/T2 |
| --- | --- |
| SPD类型 | 串联式 |
| 接口类型 | 压接端子 |
| 额定工作电压Un | 12V |
| 最大持续运行电压Uc | 18V |
| 线—线带宽ｆG | 10MHz |
| 额定负载电流IL | 0.3A |
| 最大通流容量Imax(8/20μs) | 10kA |
| 标称通流容量In(8/20μs) | 5kA |
| 响应时间tA | ≤1ns |
| 线—线限制电压（1kV/μs） | ≤25V |
| 线—地限制电压（1kV/μs） | ≤25V |
| 每线阻抗R | 2.2Ω |
| 插入损耗αE | <0.2dB |
| 连接导线面积S | 0-2.5m㎡ |
| 保护线数 | 3线 |
| 工作温度 | -40℃~+80℃ |
| 安装方式 | 35mm导轨 |

产品特点：

产品用于电磁阀、接近开关、频率量等信号设备控制室端的防雷保护

○专为数字量开关信号防雷设计

○使用的TVS二极管寄生电容小，信号传

输更稳定

○复合型雷电流和电涌保护模块，提供二

级防护，通流量大、残压低