# NPX01-TD／3／T2／EX

技术参数：

| 防雷参数 | NPX01-TD／3／T2／EX |
| --- | --- |
| SPD类型 | 串联式 |
| 接口类型 | 压接端子 |
| 额定工作电压Un | 5V |
| 最大持续运行电压Uc | 6V |
| 线—线带宽ｆG | 10MHz |
| 额定负载电流IL | 0.3A |
| 最大通流容量Imax(8/20μs) | 10kA |
| 标称通流容量In(8/20μs) | 5kA |
| 响应时间tA | ≤1ns |
| 线—线限制电压（1kV/μs） | ≤10V |
| 线—地限制电压（1kV/μs） | ≤10V |
| 每线感抗L | 3μH |
| 插入损耗αE | <0.2dB |
| 连接导线面积S | 0-2.5m㎡ |
| 保护线数 | 3线 |
| 工作温度 | -40℃~+80℃ |
| 安装方式 | 35mm导轨 |

产品特点：

产品用于热电偶、热电阻信号回路的现场端的防雷保护

○专为热电偶线路设计，通过本安认证

○使用的TVS二极管寄生电容小，信号传

输更稳定

○复合型雷电流和电涌保护模块，提供二

级防护，通流量大、残压低