NPY01-L17

L17为单电场预警系统，采用进口的电场仪，结构简单。十分强大的数据处理功能，可应用在一切露天作业场合，特别适合于气象、科研等部门监测大气电场数据。

尺寸图：

产品特点：

○单传感器雷电预警系统，采用进口电场仪作为传感器，监测范围20公里

○雷电电场波形组合预警，可根据当地实际情况及用户要求设置

技术参数：

| 产品型号 | NPY01-L17 |
| --- | --- |
| 工作电压 | 110-220V AC/12V DC |
| 预警方式 | 黄橙红三级声光预警 |
| 数据输出 | RS232 |
| 电场值范围 | 0-100KV/m |
| 电场值分辨率 | 0.01KV/m |
| 电场检测距离 | Φ20km |
| 采样周期 | 16次/秒 |
| 雷电预警率 | 100% |
| 误报率 | <10% |
| 预警提前时间 | >30min |
| 软件版本 | V1.3.5(XP平台) |
| 工作温度 | -40˚C-+70˚C |
| 功能简述 | 雷电预警功能 |