信号类产品

视频信号过电压保护器

技术参数：

| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | tA | 插损 | 宽带 | 额定电流 | 保护线束 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPX02-LV40 | 6V- | 5/10kA | 20V | ≤1ns | <0.2dB | 40MHz | 1A | 1线 | BNC |
| NPX02-LV800 | 6V- | 5/10kA | 20V | ≤1ns | <0.5dB | 800MHz | 1A | 1线 | F/RF |

产品用途：

产品用于各种视频信号线路防护用，串联安装于线路中，可选BNC、F、RF头，特性阻抗有50Ω和75Ω两种