组合型产品

电源和4-20mA组合型过电压保护器

技术参数：

| 产品型号 |  | Uc | In/Imax | Up | tA | 插损 | 宽带 | 额定电流 | 保护线束 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPX02-LCP/18 | 电源 | 18V-/~ | 5/10kA | 40V | ≤1ns | - | - | 5A | 2线 | 压接端子 |
|  | 4-20mA | 36V- | 5/10kA | 50V | ≤1ns | <0.2dB | 10MHz | 1A | 2线 | 压接端子 |
| NPX02-LCP/36 | 电源 | 36V-/~ | 5/10kA | 70V | ≤1ns | - | - | 5A | 2线 | 压接端子 |
|  | 4-20mA | 36V- | 5/10kA | 50V | ≤1ns | <0.2dB | 10MHz | 1A | 2线 | 压接端子 |
| NPX02-LCP/275 | 电源 | 275V~ | 5/10kA | 550V | ≤1ns | - | - | 5A | 2线 | 压接端子 |
|  | 4-20mA | 36V- | 5/10kA | 50V | ≤1ns | <0.2dB | 10MHz | 1A | 2线 | 压接端子 |

产品用途：

产品用于具有独立电源供电的4-20mA仪表防护。产品串联安装于线路中