电源类产品

三相交流电过电压保护器

技术参数：

| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | tA | 额定电流 | 遥信组件 | 保护线数 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS02-L10/255/I10/4 | 255V~ | 5/10kA | 550V | ≤1ns | 10A | 可选配 | 4线 | 引线焊接 |
| NPS02-L10/275/I10/4 | 275V~ | 5/10kA | 600V | ≤1ns | 10A | 可选配 | 4线 | 引线焊接 |
| NPS02-L10/385/I10/4 | 385 V~ | 5/10kA | 800V | ≤1ns | 10A | 可选配 | 4线 | 引线焊接 |
| NPS02-L10/420/I10/4 | 420 V~ | 5/10kA | 900V | ≤1ns | 10A | 可选配 | 4线 | 引线焊接 |
| NPS02-L10/690/I10/4 | 690 V~ | 5/10kA | 1200V | ≤1ns | 10A | 可选配 | 4线 | 引线焊接 |

产品用途：

产品用于各种三相交流供电的电子电气设备内部电源线路的末级防护，串联安装于电源线路中，额定负载电流10A

电源类产品

三相交流电过电压保护器

技术参数：

| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | tA | 额定电流 | 遥信组件 | 保护线数 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS02-L20/255/I30/4 | 255V~ | 10/20kA | 600V | ≤1ns | 30A | 可选配 | 4线 | 引线焊接 |
| NPS02-L20/275/I30/4 | 275V~ | 10/20kA | 650V | ≤1ns | 30A | 可选配 | 4线 | 引线焊接 |
| NPS02-L20/385/I30/4 | 385 V~ | 10/20kA | 850V | ≤1ns | 30A | 可选配 | 4线 | 引线焊接 |
| NPS02-L20/420/I30/4 | 420 V~ | 10/20kA | 1000V | ≤1ns | 30A | 可选配 | 4线 | 引线焊接 |
| NPS02-L20/690/I30/4 | 690 V~ | 10/20kA | 1300V | ≤1ns | 30A | 可选配 | 4线 | 引线焊接 |

产品用途：

产品用于各种三相交流供电的电子电气设备内部电源线路的末级防护，串联安装于电源线路中，额定负载电流30A