电源类产品

单个三眼带滤波过电压保护插座

技术参数：

| 产品型号 | Uc | In/Imax | Up | tA | 额定电流 | 失效指示 | 保护线束 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS02-Z3/250/LC | 250V~ | 5/10kA | 400V | ≤1ns | 10A | 可选配 | 两线 | 三眼插座 |
| NPS02-Z3/320/LC | 320V~ | 5/10kA | 500V | ≤1ns | 10A | 可选配 | 两线 | 三眼插座 |

产品用途：

产品用于单相交流电三眼插头设备的末级防护，具有电源滤波功能，并可对同一线路的后续普通三眼和两眼插座提供雷电防护

电源类产品

两个三眼带滤波过电压保护插座

技术参数：

| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | tA | 额定电流 | 失效指示 | 保护线束 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS02-Z3/250/2/LC | 250V~ | 5/10kA | 400V | ≤1ns | 10A | 可选配 | 两线 | 三眼插座 |
| NPS02-Z3/320/2/LC | 320V~ | 5/10kA | 500V | ≤1ns | 10A | 可选配 | 两线 | 三眼插座 |

产品用途：

产品用于单相交流电三眼插头设备的末级防护，具有电源滤波功能，并可对同一线路的后续普通三眼和两眼插座提供雷电防护