电源类产品

两个三眼带滤波和雷电计数器过电压保护插座

技术参数：

产品用途：

| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | tA | 额定电流 | 失效指示 | 保护线束 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS02-Z2000/250 | 250V~ | 10/20kA | 450V | ≤1ns | 10A | 有 | 两线 | 三眼插座 |
| NPS02-Z2000/320 | 320V~ | 10/20kA | 550V | ≤1ns | 10A | 有 | 两线 | 三眼插座 |

产品用于单相交流电三眼插头设备的末级防护，具有电源滤波和雷电计数功能，并可对同一线路的后续普通三眼和两眼插座提供雷电防护，额定负载电流10A

电源类产品

两个三眼带滤波和雷电计数器过电压保护插座

技术参数：

产品用途：

| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | tA | 额定电流 | 失效指示 | 保护线束 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS02-Z3000/250 | 250V~ | 10/20kA | 450V | ≤1ns | 16A | 有 | 两线 | 三眼插座 |
| NPS02-Z3000/320 | 320V~ | 10/20kA | 550V | ≤1ns | 16A | 有 | 两线 | 三眼插座 |

产品用于单相交流电三眼插头设备的末级防护，具有电源滤波和雷电计数功能，并可对同一线路的后续普通三眼和两眼插座提供雷电防护，额定负载电流16A