应用：

○产品主要用于通信、铁路、计算机网络、电力、气象、交通、住宅等领域交流电源设备的第一级加强型(B+级)雷电过电压以及操作过电压的防护安装在低压主配电柜或低压总开关柜内，并联在电源进线处

特点：

○选用优质火花间隙器件，高可靠质量保证

○通流容量大，通过10/350μs冲击雷电流测试

○优化结构设计，响应时间快

○35mm标准导轨设计，安装方便，维护简单，外形美观

○工频续流遮断能力达到1KA

| 产品型号 | Uc | Iimp/In(kA) | Up | tA | 保护模式 | SPD类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS01-FA100/275/4 | 275V~ | 100/200kA | 2.5KV | ≤100ns | L/N-PE | 开关型 |
| NPS01-FA100/275/3 | 275V~ | 100/200kA | 2.5KV | ≤100ns | L-N、L/N-PE | 开关型 |
| NPS01-FA100/275/2 | 275V~ | 100/200kA | 2.5KV | ≤100ns | L/N-PE | 开关型 |
| NPS01-FA100/275/1 | 275V~ | 100/200kA | 2.5KV | ≤100ns | L-N、L/N-PE | 开关型 |
| NPS01-FA50/275/4 | 275V~ | 50/100kA | 2.5KV | ≤100ns | L/N-PE | 开关型 |
| NPS01-FA50/275/3 | 275V~ | 50/100kA | 2.0KV | ≤100ns | L-N、L/N-PE | 开关型 |
| NPS01-FA50/275/2 | 275V~ | 50/100kA | 2.0KV | ≤100ns | L/N-PE | 开关型 |
| NPS01-FA50/275/1 | 275V~ | 50/100kA | 2.0KV | ≤100ns | L-N、L/N-PE | 开关型 |