应用：

○产品主要用于通信、铁路、计算机网络、电力、气象、交通、住宅等领域交流电源设备的第一级(B级)雷电过电压以及操作过电压的防护，安装在低压主(分)配电柜或低压总开关柜内，并联在电源进线处

特点：

○全新设计的内部结构，可靠性、稳定性和耐冲击性更强

○选用优质压敏电阻、放电间隙，高可靠质量保证

○通流容量大、响应时间快

○采用温控断路技术，避免火灾发生，有工作故障指示

○带远程告警接点方便远程监视

○35mm标准导轨设计，安装方便

| 产品型号 | Uc | Imax/In(kA) | Up | tA | 保护模式 | SPD类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS01-FB120/420/4/II | 420V~ | 120/60kA | 2.5KV | ≤25ns | L/N-PE | 限压型 |
| NPS01-FB120/420/3+1/II | 420V~ | 120/60kA | 2.5KV | ≤25ns | L-N | 限压型 |
|  | 255V~ | 120/60kA | 1.2kV | ≤100ns | N-PE | 开关型 |
| NPS01-FB120/420/3/II | 420V~ | 120/60kA | 2.5KV | ≤25ns | L-N、L/N-PE | 限压型 |
| NPS01-FB120/420/2/II | 420V~ | 120/60kA | 2.5KV | ≤25ns | L/N-PE | 限压型 |
| NPS01-FB120/420/1+1/II | 420V~ | 120/60kA | 2.5KV | ≤25ns | L-N | 限压型 |
|  | 255V~ | 120/60kA | 1.2KV | ≤100ns | N-PE | 开关型 |
| NPS01-FB120/420/1/II | 420V~ | 100/50kA | 2.5KV | ≤25ns | L-N、L/N-PE | 限压型 |
| NPS01-FB100/420/4/II | 420V~ | 100/50kA | 2.2KV | ≤25ns | L/PE | 限压型 |
| NPS01-FB100/420/3+1/II | 420V~ | 100/50kA | 2.2KV | ≤25ns | L-N | 限压型 |
|  | 255V~ | 100/50kA | 1.2KV | ≤100ns | N-PE | 开关型 |
| NPS01-FB100/420/3/II | 420V~ | 100/50kA | 2.2KV | ≤25ns | L-N、L/N-PE | 限压型 |
| NPS01-FB100/420/2/II | 420V~ | 100/50kA | 2.2KV | ≤25ns | L/N-PE | 限压型 |
| NPS01-FB100/420/1+1/II | 420V~ | 100/50kA | 2.2KV | ≤25ns | L-N | 限压型 |
|  | 255V~ | 100/50kA | 1.2KV | ≤100ns | N-PE | 开关型 |
| NPS01-FB100/420/1/II | 420V~ | 100/50kA | 2.2KV | ≤25ns | L-N、L/N-PE | 限压型 |
| 注：以上类型产品可选配遥信，带遥信相应产品在原有型号后加/FM，如型号NPS01-FB160/420/4/II/FM； |