| 产品型号 | Uc | Imax/In(kA) | Up | tA | 保护模式 | SPD类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS01-F(B+C)150/420/4/II | 420V~ | 150/60kA | 1.8KV | ≤25ns | L/N-PE | 复合型 |
| NPS01-F(B+C)150/420/3+1/II | 420V~ | 150/60kA | 1.8KV | ≤25ns | L-N | 复合型 |
|  | 255V~ | 150/60kA | 1.8KV | ≤25ns | N-PE | 开关型 |
| NPS01-F(B+C)150/420/3/II | 420V~ | 150/60kA | 1.8KV | ≤25ns | L-N、L/N-PE | 复合型 |
| NPS01-F(B+C)150/420/2/II | 420V~ | 150/60kA | 1.8KV | ≤25ns | L/N-PE | 复合型 |
| NPS01-F(B+C)150/420/1+1/II | 420V~ | 150/60kA | 1.8KV | ≤25ns | L-N | 复合型 |
|  | 255V~ | 150/60kA | 1.8KV | ≤25ns | N-PE | 开关型 |
| NPS01-F(B+C)150/420/1/II | 420V~ | 150/60kA | 1.8KV | ≤25ns | L-N、L/N-PE | 复合型 |
| NPS01-F(B+C)80/420/4/II | 420V~ | 80/40kA | 1.4KV | ≤25ns | L/PE | 复合型 |
| NPS01-F(B+C)80/420/3+1/II | 420V~ | 150/60kA | 1.4KV | ≤25ns | L-N | 复合型 |
|  | 255V~ | 150/60kA | 1.4KV | ≤25ns | N-PE | 开关型 |
| NPS01-F(B+C)80/420/3/II | 420V~ | 80/40kA | 1.4KV | ≤25ns | L-N、L/N-PE | 复合型 |
| NPS01-F(B+C)80/420/2/II | 420V~ | 80/40kA | 1.4KV | ≤25ns | L/N-PE | 复合型 |
| NPS01-F(B+C)80/420/1+1/II | 420V~ | 150/60kA | 1.4KV | ≤25ns | L-N | 复合型 |
|  | 255V~ | 150/60kA | 1.4KV | ≤25ns | N-PE | 开关型 |
| NPS01-F(B+C)80/420/1/II | 420V~ | 80/40kA | 1.4KV | ≤25ns | L-N、L/N-PE | 复合型 |
| 注：以上类型产品可选配遥信，带遥信相应产品在原有型号后加/FM，如型号NPS01-F(B+C)150/420/4/II/FM； |

应用：

○产品用于I级、II级电涌保护器级间无法满足10米导线安装距离(无需加装退耦器)的交流电源设备的保护，安装在低压主(分)配电柜、楼层或入室配电箱、低压开关柜分柜内，并联在电源进线处

特点：

○选用优质压敏电阻、放电间隙，高可靠质量保证

○通流容量大、响应时间快

○采用温控断路技术，避免火灾发生，有工作故障指示

○带远程告警接点方便远程监视

○体积小巧，便于安装

○35mm标准导轨设计，安装方便