应用：

| 产品型号 | Uc | 额定负载电流 | Imax/In(kA) | Up | tA | 保护模式 | 防雷失效指示 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS01-Z6X/10 | 320V~ | 10A | 10/5kA | 1.0KV | ≤25ns | L/N-PE | 有 | 19英寸机架式 |
| NPS01-Z8X/10 | 320V~ | 10A | 10/5kA | 1.0KV | ≤25ns | L/N-PE | 有 | 19英寸机架式 |
| NPS01-Z6X/20 | 320V~ | 10A | 20/10kA | 1.2KV | ≤25ns | L/N-PE | 有 | 19英寸机架式 |
| NPS01-Z8X/20 | 320V~ | 10A | 20/10kA | 1.2KV | ≤25ns | L/N-PE | 有 | 19英寸机架式 |
| 注：以上产品为公司常规防雷插座产品，插座插口数可根据客户需要定制，详见PUD产品手册 |

○产品主要用于通信、铁路、计算机网络、电力、气象、交通、住宅等领域的单相交流电源设备的末级雷电过电压防护

特点：

○选用优质压敏电阻、气体放电管，高可靠质量保证

○采用温控保护电路，内置热保护，工作稳定可靠

○内部具有后级滤波电路，防止干扰波对设备的影响

○组合式架构，可根据用户进行多种功能的定制

○具有防雷失效指示功能

安装注意事项：

○安装在被保护设备前端，所连接的被保护设备累计总功率必须小于2000W

○将插头直接插入插座中便可正常使用

○请确保前端接座内部L(火线)与N(零线)按照正确的方式与接座相接，左边为N(零线)插孔，右边为L(火线)插孔，

不得接反

○请确保前端接座的PE线与大地良好连接，如无法确保接地合格，建议另外引线与主体钢筋连接，以达到快速将

雷电流泄放到大地的目的

○防雷插座无须特别维护，当防雷指示灯熄灭时(具有失效指示的型号)，则表示防雷插座内部防雷元件损坏，应

及时更换防雷插座