应用：

| 产品型号 | Uc | Iimp/In(kA) | Up | tA | 保护模式 | SPD类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS01-FB150/420/3+1/PV | 420V~ | 150/60kA | 2.5KV | ≤25ns | L-PE | 复合型 |
| NPS01-FB100/420/3+1/PV | 420V~ | 100/50kA | 2.0KV | ≤25ns | L-PE | 复合型 |
| 注：以上类型产品可选配遥信，带遥信相应产品在原有型号后加/FM，如型号NPS01-FB150/420/3+1/PV/FM； |

○产品用于光伏发电系统交流端口的雷电过电压及操作过电压的防护，安装在逆变器交流端

特点：

○全新设计的内部结构，可靠性、稳定性和耐冲击性更强

○选用优质压敏电阻、气体放电管，高可靠质量保证

○通流容量大、残压低、响应时间快

○采用温控断路技术，避免火灾发生,有工作故障指示

○带远程告警接点方便远程监视

○模块式设计，维护简单，外形美观

○35mm标准导轨设计，安装方便