应用：

| 产品型号 | Uc | Iimp/In(kA) | Up | tA | 保护模式 | SPD类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS01-FB150/690 | 690V~ | 150/60kA | 3.5KV | ≤25ns | L-PE | 限压型 |
| NPS01-FB80/690 | 690V~ | 100/50kA | 3.0KV | ≤25ns | L-PE | 限压型 |
| 注：以上类型产品可选配遥信，带遥信相应产品在原有型号后加/FM，如型号NPS01-FB150/690/FM； |

○产品用于风力发电机与变频器的雷电过电压及操作过电压的防护，安装在风力发电机或变频器处，并联安装在电源线路上

特点：

○全新设计的内部结构，可靠性、稳定性和耐冲击性更强

○选用优质压敏电阻，高可靠质量保证

○通流容量大、响应时间快

○采用温控断路技术，避免火灾发生，有工作故障指示

○带远程告警接点方便远程监视

○模块式设计，维护简单，外形美观

○35mm标准导轨设计，安装方便