用途：

适用于四线RS485总线信号的各种传感器、终端设备、控制设备等的闪电感应和静电感应防护

○36mm宽一体式阻燃外壳，35mm导轨安装

○使用的TVS二极管寄生电容小，信号传输更稳定

○耦合阻抗采用专用无感线绕电阻、PTC，性能稳定，限流

效果显著

| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | IL | fG | 保护线数 | tA | αE | SL | SPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPX01-V485/4 | 6V | 5/10kA | 20V | 0.3A | 10Mbps | 4线 | ≤1ns | ＜0.2dB | 1-2.5mm² | 2.5mm² |

○40mm宽铝合金外壳，具有抗干扰源，屏蔽电磁场的能力

○使用的TVS二极管寄生电容小，信号传输更稳定

○耦合阻抗采用专用无感线绕电阻、PTC，性能稳定，限流

效果显著

| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | IL | fG | 保护线数 | tA | αE | SL | SPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPX01-V485/4/M | 6V | 5/10kA | 20V | 0.3A | 10Mbps | 4线 | ≤1ns | ＜0.2dB | 1-4mm² | 2.5mm² |
| 注：以上类型产品可选配导轨安装，带导轨安装产品在原有型号后加/G，如型号NPX01-V485/4/M/G； |