用途：

适用于对POE系统的网络信号线路与电源线路的闪电感应和静电感应防护。Ⅰ型用于1、2、3、6传输信号，4、5、7、8传输电源的方式，Ⅱ型用于1、2、3、6既传输信号又传输电源的方式

○36mm宽一体式阻燃外壳，35mm导轨安装

○复合雷电流和电涌保护模块，通流量大，限制电压低

○使用高速整流桥，寄生电容最小化，使传输性能最优

○耦合阻抗采用专用无感线绕电阻，性能稳定，限流效果显著

| 产品型号 |  | Uc | In/Imax(kA) | Up | IL | fG | 保护线数 | tA | αE | 接口类型 | SPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPX01-POE/I | 网络 | 6V | 3/5kA | 20V | 0.3A | 100Mbps | 4线 | ≤1ns | ＜0.5dB | RJ45 | 2.5mm² |
|  | 电源 | 60V | 3/5kA | 240V | 0.5A | - | 4线 | ≤1ns | - | RJ45 | 2.5mm² |
| NPX01-POE/II |  | 60V | 3/5kA | 240V | 0.5A | 100Mbps | 4线 | ≤1ns | ＜0.5dB | RJ45 | 2.5mm² |

○25mm宽铝合金外壳，具有抗干扰源，屏蔽电磁场的能力

○使用的TVS二极管寄生电容小，信号传输更稳定

○耦合阻抗采用专用无感线绕电阻、PTC，性能稳定，限流

效果显著

| 产品型号 |  | Uc | In/Imax(kA) | Up | IL | fG | 保护线数 | tA | αE | 接口类型 | SPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPX01-POE/I/M | 网络 | 6V | 3/5kA | 20V | 0.3A | 100Mbps | 4线 | ≤1ns | ＜0.5dB | RJ45 | 2.5mm² |
|  | 电源 | 60V | 3/5kA | 240V | 0.5A | - | 4线 | ≤1ns | - | RJ45 | 2.5mm² |
| NPX01-POEL/I/M | 网络 | 6V | 3/5kA | 20V | 0.3A | 100Mbps | 4线 | ≤1ns | ＜0.5dB | RJ45/水晶头 | 2.5mm² |
|  | 电源 | 60V | 3/5kA | 240V | 0.5A | - | 4线 | ≤1ns | - | RJ45/水晶头 | 2.5mm² |
| NPX01-POE/II/M |  | 60V | 3/5kA | 240V | 0.5A | 100Mbps | 4线 | ≤1ns | ＜0.5dB | RJ45 | 2.5mm² |
| NPX01-POEL/II/M |  | 60V | 3/5kA | 240V | 0.5A | 100Mbps | 4线 | ≤1ns | ＜0.5dB | RJ45/水晶头 | 2.5mm² |
| 注：以上类型产品可选配导轨安装，带导轨安装产品在原有型号后加/G，如型号NPX01-POE/II/M/G； |