用途：

NPX01-AVC系列同轴高清视频监控系统3合1(2合1)防雷器专用于高清数字同轴信号视频监控系统电源、视频和485

控制线路保护，使其免受雷电感应过电压、电源干扰、静电放电等所造成的损坏。

○76mm宽铝合金外壳，具有抗干扰源，屏蔽    电磁场的能力

○复合雷电流和电涌保护模块，通流量大，限制电压低

○使用高速整流桥，寄生电容最小化，使传输性能最优

○耦合阻抗采用专用无感线绕电阻，性能稳定，限流效果显著

○36mm宽一体式阻燃外壳，35mm导轨安装

○复合雷电流和电涌保护模块，通流量大，限制电压低

○使用高速整流桥，寄生电容最小化，使传输性能最优

○耦合阻抗采用专用无感线绕电阻，性能稳定，限流效果显著

| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | IL | fG | 保护线数 | tA | αE | SL | SPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 电源部分 | 320V | 5/10kA | ≤1000V | 5A | - | 2线 | ≤25ns | - | 1-4mm² | 4mm² |
|  | 40V | 5/10kA | ≤200V | 5A | - | 2线 | ≤25ns | - | 1-4mm2 | 2.5mm² |
|  | 26V | 5/10kA | ≤200V | 5A | - | 2线 | ≤25ns | - | 1-4mm2 | 2.5mm² |
| C 控制部分 | 36V | 5/10kA | ≤50V | 0.3A | 10Mbps | 2线 | ≤1ns | ＜0.2dB | 1-4mm2 | 2.5mm² |
| V1000 视频部分 | 6V | 5/10kA | ≤20V | 0.3A | 1000MHz | 1线 | ≤1ns | ＜0.2dB | BNC | 2.5mm² |
| 注：产品命名规则： 产品选型示例： NPX01-AVC3 /PCV1000 /220 /M NPX01-AVC3/PCV1000/220/M 三合一防雷器 P代表电源、C代表 电源电压值 金属外壳 为220V电源、控制、视频三合一产品 AVC2为二合一 控制、V1000代表高清视频 NPX01-AVC3/PCV1000/220 为220V电源、控制、视频三合一产品 |
| 产品型号 |
| AVC3/PCV1000/220/M |
| AVC3/PCV1000/24/M |
| AVC3/PCV1000/12/M |
| AVC2/PV1000/220/M |
| AVC2/PV1000/24/M |
| AVC2/PV1000/12/M |
| 产品型号 |
| AVC3/PCV1000/220 |
| AVC3/PCV1000/24 |
| AVC3/PCV1000/12 |
| AVC2/PV1000/220 |
| AVC2/PV1000/24 |
| AVC2/PV1000/12 |
| AVC2/PC/220 |
| AVC2/PC/24 |
| AVC2/PC/12 |
| AVC2/CV1000/220 |
| AVC2/CV1000/24 |
| AVC2/CV1000/12 |