用途：

适用于DB9接口V.24、RS232、RS485数据传输的精细保护，DB15接口V11、RS422数据传输的精细保护，

DB25接口具有信号交换的V.24数据传输的精细保护，DB25接口V.11数据传输的闪电感应和静电感应精细保护

○使用高速整流桥，寄生电容最小化，使传输性能最优

○耦合阻抗采用专用无感线绕电阻，性能稳定，效果显著

○结构简单，易于安装维护

| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | IL | fG | 保护线数 | tA | αE | 接口类型 | SPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPX01-CM/DB9 | 12.5V | 3/5kA | 18V | 0.3A | 10Mbps | 3线 | ≤1ns | ＜0.2dB | DB9 | 2.5mm² |

○使用高速整流桥，寄生电容最小化，使传输性能最优

○耦合阻抗采用专用无感线绕电阻，性能稳定，效果显著

○结构简单，易于安装维护

| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | IL | fG | 保护线数 | tA | αE | 接口类型 | SPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPX01-CM/DB15 | 8.5V | 3/5kA | 11V | 0.3A | 10Mbps | 5线 | ≤1ns | ＜0.2dB | DB15 | 2.5mm² |

○使用高速整流桥，寄生电容最小化，使传输性能最优

○耦合阻抗采用专用无感线绕电阻，性能稳定，效果显著

○结构简单，易于安装维护

| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | IL | fG | 保护线数 | tA | αE | 接口类型 | SPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPX01-CM/DB25 | 12.5V | 3/5kA | 18V | 0.3A | 10Mbps | 7线 | ≤1ns | ＜0.2dB | DB25 | 2.5mm² |