应用：

○产品用于光纤加强芯的雷电过电压防护，产品即能有效防护光纤加强芯免遭雷击损坏，也可防止因加强芯两端接地所产生的地回路电流引起的加强芯熔断现象。

特点：

○选用优质封闭式放电间隙，质量可靠，性能稳定

○通流容量大、残压低

○封闭式设计，可安装于各种环境中

○安装方便、维护简单

安装注意事项：

○安装在独立接地系统之间

| 产品型号 | Uc | In | Imax | 响应时间 | Up | 工作温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS01-OF | 40V | 20kA | 40kA | ≤100ns | 500V | -40℃~+80℃型 |

○连接导线需用不小于6mm²的多股铜线。尽可能减少连接导线的长度以减小等电位连接器两端的电位差