产品简介

NPS01-JI/SPD系列监测模块具备闪电感应次数记录、闪电感应时间记录、设备温度监测、电网电压监测、SPD漏电流监测和开关量监测等功能，方便客户全方位的掌握SPD的工作环境和工作状态，并具有现场控制节点，可实现现场断路器、声光报警器等设备的控制。

产品功能表

| 主要作用 | 功能 | NPS01-JI/SPD01 | NPS01-JI/SPD02 | NPS01-JI/SPD03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测 | 开关信号监测 | ● | ● | ● |
|  | 雷电计数（0.1～100kA） | ● 0～99次 | ● 0～999次 | ● 0～999次 |
|  | 温度监测（-20℃~+100℃） | / | ● | ● |
|  | 漏电流监测（交流电0~50mA） | / | / | ● |
|  | 电压监测（相电压0~300V AC） | / | / | ● |
| 控制 | 开关节点输出（1组） | / | / | ● |
| 报警功能 | SPD失效报警 | ● | ● | ● |
|  | 温度超限报警 | / | ● | ● |
|  | 电压/漏电流超限报警 | / | / | ● |
| 报警方法 | 光报警 | ● | ● | ● |
|  | 声报警 | / | / | ● |

技术参数

| 产品主型号 | 工作电压 | 监测数量 | 节点状态 | 通信方式 | 工作温度 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS01-JI/SPD01/I | 170V~250V AC | 4 | 常闭 | RS485/100M网络/GPRS/无线AP | -40℃~+80℃ | 35mm导轨 |
| NPS01-JI/SPD02/I | 170V~250V AC | 2 | 常闭 | RS485/100M网络/GPRS/无线AP | -40℃~+80℃ | 35mm导轨 |
| NPS01-JI/SPD03/I | 170V~250V AC | 1 | 常闭 | RS485/100M网络/GPRS/无线AP | -40℃~+80℃ | 35mm导轨 |

注：如需采购正常节点状态为常开的产品则选择II型，例如NPS01-JI/SP01/II通信方式为四选一模式，如选择RS485通信的产品则在型号最后加上/485，例如NPS01-JI/SPD01/I/485产品的供电方式、电压监测范围、电流监测范围、传输方式等可根据客户要求进行定制

产品安装

注：具体产品安装图请详见产品附带的说明书