产品简介

产品主要用于通信、铁路、计算机网络、电力、气象、交通、住宅等领域的交流电源设备的雷电过电压的精细防护，具有电源隔离和滤波功能，串联安装在被保护设备的前端供电线路。内部智能模块可对雷电波形、时间、峰值、极性、次数等雷电参数以及SPD工作状态、漏电流、温度、电压、电流、环境温湿度等参数进行测量。如防雷器发生损坏或运行参数超设定阀值时，还可提供现场的声光报警和设备控制功能。

产品功能表

| 主要作用 | 功能 | NPS01-X..X/I |
| --- | --- | --- |
| 监测 | 开关信号监测 | ● |
|  | 雷电记录（0.1~100kA） | ● |
|  | 温度监测（-20℃~+100℃） | ● |
|  | 漏电流监测（交流电0~50mA） | / |
|  | 电压监测（相电压0~300V AC） | / |
|  | 电流监测 | / |
| 报警功能（声光报警） | SPD失效报警 | ● |
|  | 电压/温度超限报警 | ● |
|  | 电流/漏电流超限报警 | / |
| 本地显示 | 显示方式 | 5寸触摸屏 |

电气参数

| 产品型号 | 工作电压 | 节点数量 | 节点状态 | 通信方式 | 现场设备控制 | 工作温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS01-X80X/../ | 170V~250V AC | 4 | 常闭 | RS485/100M网络/GPRS/无线AP | 2组（选配） | -40℃~+80℃ |

防雷参数

| 产品型号 | Uc | IL | Imax/In(kA) | Up | tA | SPD类型 | 隔离功能 | 滤波功能 | 应用系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS01-X80X/../385/I20 | 420V ~ | 20A | 80/40kA | 1.3kV | ≤25ns | 复合型 | 有 | 有 | 三相交流 |
| NPS01-X80X/../385/I100 | 420V ~ | 100A | 80/40kA | 1.3kV | ≤25ns | 复合型 | 无 | 有 | 三相交流 |
| NPS01-X80X/../385/I200 | 420V ~ | 200A | 80/40kA | 1.3kV | ≤25ns | 复合型 | 无 | 有 | 三相交流 |
| NPS01-X80X/../220/I20 | 420V ~ | 20A | 80/40kA | 1.3kV | ≤25ns | 复合型 | 有 | 有 | 单相交流 |
| NPS01-X80X/../220/I100 | 420V ~ | 100A | 80/40kA | 1.3kV | ≤25ns | 复合型 | 无 | 有 | 单相交流 |
| NPS01-X80X/../220/I200 | 420V ~ | 200A | 80/40kA | 1.3kV | ≤25ns | 复合型 | 无 | 有 | 单相交流 |

注：通信方式为四选一模式，如选择RS485通信的产品则在型号最后加上/485，例如NPS01-X80X/I/385/I100/485

产品安装